## Slide 1
Formation à l’électronique numérique FPGA
Segment 3 : Transmission vidéo
1
18/04/2023
Référence filière : F-230417-DIS-399-FPGA_SAFRAN

## Slide 2
Objectifs :
- Comprendre comment un écran réceptionne un signal vidéo
- Comprendre ce qu’est le VGA et comment il fonctionne
- Connaître la norme à respecter pour un signal VGA
- Comprendre le principe de convolution et l’implémentation FPGA
2
26/05/2023
Référence filière : F-230417-DIS-399-FPGA_SAFRAN

## Slide 3
Evaluation , organisation et planification
- 1 journée de cours théorique, le reste en mode projet
- Une soutenance de 30 min par binôme (20min présentation, 10 min Q&R)
- Rendu technique attendu pour le Mercredi 05 Juillet
- Préparation des soutenances du Lundi 10 Juillet au jeudi 13 Juillet
- Soutenance le Lundi 17 Juillet en présence des intervenants Deverne, Safran et AJC formation
Note : La soutenance n’est pas équivalente à un entretien d’embauche; il s’agit d’un exercice pour conclure la formation
3
26/05/2023
Référence filière : F-230417-DIS-399-FPGA_SAFRAN

## Slide 4
Sujet de projet : réalisation d’une IP de traitement d’image sur cible Zynq7020 et affichage VGA
4
26/05/2023
Référence filière : F-230417-DIS-399-FPGA_SAFRAN

## Slide 5
Sujet de projet : réalisation d’une IP de traitement d’image sur cible Zynq7020 et affichage VGA
5
26/05/2023
Référence filière : F-230417-DIS-399-FPGA_SAFRAN
Générateur de pattern vidéo
Filtre gaussien
Contrôleur VGA
FPGA

## Slide 6
Sujet de projet : réalisation d’une IP de traitement d’image sur cible Zynq7020 et affichage VGA, étape intermédiaire
6
26/05/2023
Référence filière : F-230417-DIS-399-FPGA_SAFRAN
Générateur de pattern vidéo
Contrôleur VGA
FPGA

## Slide 7
Transmission vidéo
Format de la donnée
1 signal de donnée par composante R, G et B
Correspondent à des niveaux d’intensité de rouge, vert et bleu
1 pixel

## Slide 8
Transmission vidéo
Balayage de l’écran
Parcourt progressif de l’image
Du coin en haut à gauche au coin en bas à droite
Premier pixel
Première colonne
Première ligne
Dernier pixel
Dernière colonne
Dernière ligne

## Slide 9
Transmission vidéo
Signaux de synchronisation
Pour définir une ligne : hsync (horizontal sync)
Pour définir une image : vsync (verticale sync)
Cas de l’écran
Cas de la machine à écrire
Notes: Source de l’image : https://www.renesas.com/us/en/document/apn/an9513-component-video-sync-formats

## Slide 10
Transmission vidéo
Signaux de synchronisation
Pour définir une ligne : hsync (horizontal sync)
Pour définir une image : vsync (verticale sync)
Notes: Source de l’image : https://www.renesas.com/us/en/document/apn/an9513-component-video-sync-formats

## Slide 11
Transmission vidéo
Timing du VGA
Image visible
Image virtuelle
HSYNC
VSYNC

## Slide 12
Transmission vidéo
Quelque normes vidéo
HD : format 1280x720 pixels
Full HD : format 19220x1080 pixels
PAL : envoie la donnée avec le format YUV
VGA : format 640x480 pixels, palette d’environ 16 millions de couleurs

## Slide 13
Transmission vidéo

## Slide 14
Transmission vidéo
Différents connecteur vidéos
HDMI : utilisé avec des câbles d’une longueur de 2 à 3 mètres
SDI : utilisé pour des distances supérieures à 3 mètres
VGA : ancien système

## Slide 15
Transmission vidéo
Différents connecteur vidéos
HDMI : utilisé avec des câbles d’une longueur de 2 à 3 mètres
SDI : utilisé pour des distances supérieures à 3 mètre
VGA : ancien système

## Slide 16
Transmission vidéo
Digital to Analog Converter – DAC
Schéma issu de la documentation du Pmod VGA
Donnée numérique sur 4 bits
Signal analogique
Intensité de rouge
Intensité de vert
Intensité de bleu

## Slide 17
Transmission vidéo

## Slide 18
Traitement de l’image
Filtrage
En traitement d’image, le filtrage permet d’isoler de l’information ; exemple avec les filtres de canny et Sobel (équivalent à un filtre passe haut)

## Slide 19
Traitement de l’image
Filtrage
Dans le cas du filtre de gauss, nous appliquons un filtre passe-bas, les contours et zones à fort contraste deviennent alors floues (on va voir comment par la suite)
Basse fréquence
Haute fréquence

## Slide 20
Traitement de l’image
Filtrage
Expliquons la notion de haute / basse fréquence en imagerie
Basse fréquence : peu de variation de la luminosité
Haute fréquence : importante variation de la luminosité

## Slide 21
Traitement de l’image
Filtrage
Expliquons la notion de haute / basse fréquence en imagerie, le cas d’une ligne d’image (1D)
40 | 39 | 40 | 42 | 43
80 | 75 | 50 | 15 | 115

## Slide 22
0 | 80 | 75 | 50 | 15 | 115 | 0
 | 51,7 | 68,3 | 46,7 | 60 | 43,3 | 
0 | 80 | 75 | 50 | 15 | 115 | 0
 | 51,7 | 68,3 | 46,7 | 60 | 43,3 | 
Traitement de l’image
Filtrage
Observons l’effet d’une moyenne glissante sur cet exemple
0 | 80 | 75 | 50 | 15 | 115 | 0
 | 51,7 | 68,3 | 46,7 | 60 | 43,3 | 
0 | 80 | 75 | 50 | 15 | 115 | 0
 | 51,7 | 68,3 | 46,7 | 60 | 43,3 | 

## Slide 23
Traitement de l’image
Filtrage
Observons l’effet d’une moyenne glissante sur cet exemple
0 | 80 | 75 | 50 | 15 | 115 | 0
 | 51,7 | 68,3 | 46,7 | 60 | 43,3 | 

## Slide 24
Traitement de l’image
Filtrage
Observons l’effet d’une moyenne glissante sur cet exemple
On obtient bien un signal avec moins d’amplitude ; des variations plus lentes et donc moins de contraste

## Slide 25
Traitement de l’image
Filtrage
Nous avons vu un exemple en 1D, passons maintenant en 2D avec le même principe de filtre à moyenne : Dans l’alentour du pixel, nous réalisons la moyenne des valeurs de chaque pixel voisin.

## Slide 26
Traitement de l’image
Filtrage
Dans cet exemple nous exprimons la sortie du filtre par une moyenne non pondérée de 9 pixels.
La fenêtre glissante (que nous déplaçons de gauche à droite) s’appelle aussi le cœur de convolution (kernel en anglais).
Dans notre exemple, le cœur de convolution peut être représenté comme ci-dessous; chaque composant du cœur possédant un poids de 1, la somme est ensuite divisée par 9.

## Slide 27
Traitement de l’image
Filtrage
En faisant varier les poids il est possible de produire des comportements différents comme dans l’exemple ci-dessous (détection de contours, filtre passe-haut)

## Slide 28
Traitement de l’image
Filtrage
Dans le cas du filtrage de gauss, le cœur de convolution représenté ci-dessous :

## Slide 29
Traitement de l’image
Filtrage
Pour implémenter la fonction de filtrage par convolution 2D nous devrons employer une architecture appelée « silding window architecture » décrite dans cet article :
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1404/1404.3877.pdf

## Slide 30
30
26/05/2023
Référence filière : F-230417-DIS-399-FPGA_SAFRAN
- Proposer une série d’analyse, de test et de démonstrations qui vous permettront de votre le système dans cette forme intermédiaire, les consigner dans un document que vous initierez en tant que plan de validation
- Etudier les ressources en ligne afin de mettre en œuvre le système dans sa forme intermédiaire
Phase 1 d’étude de faisabilité et cadrage
Note : Vous pouvez utiliser des ressources en lignes (y compris du code; vous n’êtes pas dans l’obligation de tout faire à la main)

## Slide 31
31
26/05/2023
Référence filière : F-230417-DIS-399-FPGA_SAFRAN
- Proposer une série d’analyse, de test et de démonstrations qui vous permettront de votre le système dans cette forme intermédiaire, les consigner dans un document que vous initierez en tant que plan de validation
- Etudier les ressources en ligne afin de mettre en œuvre le système dans sa forme finale
Phase 2 d’étude de faisabilité et cadrage
Note : Vous pouvez utiliser des ressources en lignes (y compris du code; vous n’êtes pas dans l’obligation de tout faire à la main)

## Slide 32
32
26/05/2023
Référence filière : F-230417-DIS-399-FPGA_SAFRAN
Après validation de votre plan d’action avec le formateur, implémenter l’architecture du système
Phase 3 Réalisation

## Slide 33
33
26/05/2023
Référence filière : F-230417-DIS-399-FPGA_SAFRAN
Rappel
Analyse : résultat obtenu en mettant en œuvre une modélisation ou une simulation d’une parti du système
Test : Résultat obtenu par mesure physique (Scope ou ILA) du système soumis à un pattern d’entrée connu
Démonstration : Résultat obtenu en mettant en œuvre le système dans les conditions de fonctionnement finales (Vidéo du système en fonctionnement, autre acquisition vidéo)